## Slide 1: 畜牧智慧养殖平台
2022年6月
交付落地全流程指引
武汉爱农云联科技有限公司

## Slide 2: 智能佩戴设备产品-概述
智能AIOT耳标
双点测温 精度0.1℃
支持计步、运动监测
36个月超长续航
智能AIOT主机
Gps/基站定位
4G/NB-IOT数据传输
蓝牙范围半径80m（同一空间无遮挡）
智能AIOT项圈
电子围栏、实时定位、防剪断预警
GPS / 北斗 / 基站 / WiFi 多种定位支持
36个月超长续航
定位监测、运动量监测、体温监测

## Slide 3: 智能耳标
智能耳标采用低功耗蓝牙方案，搭配智能主机可以实时反馈牲畜全生命成长周期中的运动状态。
耳标功能参数
芯片尺寸 53mm*30.5mm*12mm
电源输入 CR2450
续航时间 两个版本：18个月/36个月
测温方式 双点测温 精度0.1℃

## Slide 4: 智能主机
产品尺寸： | 115mm*100mm*45mm
电源输入： | 12V--1A
电源插口： | 5.5mm*2.5mm
定位方式： | Gps
数据传输： | 4G/NB-IOT
数据接收： | 蓝牙5.1
蓝牙扫描范围： | 80m
蓝牙信道： | 信道自定

## Slide 5: 智能项圈
通过智能设备可实时采集牲畜体温、运动数据，进行分析发情、疫情、生病等状态分析，风险预测。
电子围栏、实时定位
GPS / 北斗 / 基站 / WiFi 多种定位支持
36个月超长续航
定位监测、健康监测

## Slide 6: 交付全流程
五个步骤
一、产品受理及账号生成
二、设备出库并分配设备编号
三、设备到货测试
四、至现场安装（硬件） 五、交付与验收（可选）

## Slide 7
畜牧平台
二、软件功能操作

## Slide 8: 移动端小程序-操作步骤
新增牛舍
牛只进舍
编辑信息
新增牛舍-点击【牛舍管理】，进入【新增牛舍】，填写牛舍名称、牛舍类型、最大存栏数、栏位总数等具体信息
牛只进舍-点击【牛只进舍】，填写佩戴类型、进舍时间、牛只类型、所在位置、进舍类型、出生日期等相关信息
牛舍管理

## Slide 9: 畜牧管理系统-进入系统
登录畜牧管理系统 https://niu.aiotagro.com/?a=login
账号密码、数据、权限均与小程序一致

## Slide 10: 畜牧管理系统-新增牛舍
点击牛舍管理，选择栏位管理，点击添加栏舍，填写信息并提交后即可生成栏舍信息。

## Slide 11: 畜牧管理系统-绑定栏位
方式一：点击【我的设备】根据设备类型选择【智能耳标】或【智能项圈】，勾选已佩戴的设备对应的编号，选择【批量入栏】，根据养殖信息选择对应的农场、栏舍、日期、品种、类型等信息以后点击【立即提交】

## Slide 12
方式二：生物类型选择【肉牛管理】或【牛犊管理】或【种牛管理】。在对应的类型一栏选择【进栏】填写对应的信息以后点击【立即提交】。
畜牧管理系统-绑定栏位

## Slide 13
方式三：在牛舍管理一栏选择批量进舍，选择佩戴的设备类型，牲口类型农场，栏舍和批量进舍文件后点击【立即提交】（注：批量进舍文件模板可点击批量进舍模板后的下载，注意按照模板格式填写）
畜牧管理系统-绑定栏位

## Slide 14: 银行监管系统
登录畜牧管理系统https://iot.aiotagro.com/bank/
账号密码、数据、权限均与小程序一致

## Slide 15: 银行监管系统—添加子账号
进入帐号管理页面，点击【新增角色】，并填写用户信息。

## Slide 16: 银行监管系统—新建监管项目
点击【新建项目】，根据项目情况填写相关信息

## Slide 17: 银行监管系统—设备分配入项
方式一：点击【硬件仓库】后点击【耳标仓库】或【主机仓库】，勾选项目对应的设备编号，点击【耳标批量入项】，选择对应的入项项目点击【确定】。

## Slide 18: 银行监管系统—设备分配入项
方式二：点击【硬件仓库】后点击【耳标仓库】，点击【耳标号段批量入项】，输入对应的耳标起止编号选择与耳标编号对应的项目并点击【确定】。

## Slide 19: 银行监管系统—新建栏舍
点击刚才新建好的监管项目进入项目详情，选择【栏舍信息】，点击【新增栏舍】填写栏舍信息以后点击
【确定】

## Slide 20: 银行监管系统—设备绑定栏舍
点击【耳标设备】后勾选耳标设备点击【批量分配】，选择分配的栏位。（主机同理），分配完成以后点击【开始监管】

## Slide 21: 智能产品-产品检查和测试
开箱检查
智能耳标/智能主机
智能项圈
设备开机上线
1.测试主机
主机通电后指示灯为红色，搜索信号时指示灯为绿色闪烁，当转为绿色常亮时表示连接成功。
主机的指示灯流程是：开机红灯闪 ，几秒后为红色常亮 ，红色转为绿色表示连接网络信号成功。如果绿色转为绿灯闪烁，说明主机正在重新开始连接，并不断搜索信号。
2.测试耳标
测试主机能正常联网以后，将数量不超过500的设备（耳标或脚环）放置在通电的主机附近，等待半个小时后；登录管理系统，在左边栏找到“数据收集器”一栏，在“数据接收器”栏中填入主机机身上的设备编号，（超过500的设备建议分多批次测试，数量较多时，建议分多场地测试，每个测试场地设备数量不超过500）
（智能项圈只能使用物联网NB卡，用于有NB网络覆盖的区域，适用于散养的场景）

## Slide 22
智能设备
三、至现场安装（硬件）

## Slide 23: 智能主机安装位置选择指引
选择网络信号良好的地段部署主机，尽量避开金属、路由器、微波炉等对蓝牙传输信号影响较大的地方。让主机和芯片处于同一空间内，主机和芯片之间应尽量减少如穿墙、不锈钢柱等此类干扰。安装时需要注意避雷、避雨，以免主机因雷击出现安全事故。 干扰程度极高：金属 干扰程度高：灰泥、混凝土、防弹玻璃 干扰程度中等：水、砖块、大理石 干扰程度低：木头、玻璃和许多合成材料 需注意：主机的覆盖范围在无遮挡的情况下，半径80米，信号不能穿透墙壁。 信号发送规则是06:00-18:00期间，20分钟/次;18:00-06:00(+1天)，2小时/次。
扫码见主机安装操作视频

## Slide 24: 智能耳标安装
佩戴时间：根据养殖情况合理安排佩戴时间（一般为满月转栏时）。
配套工具：耳标佩戴工具使用耳标钳
佩戴部位：首次一般在左耳中部加施。
消毒：佩戴家畜耳标之前，应对耳标、耳标钳、动物佩带部位要进行严格地消毒。
佩戴方法：用耳标钳将主耳标头穿透动物耳部，插入辅标锁扣内，固定牢固，耳标颈长度和穿透的耳部厚度适宜。主耳标佩戴于生猪耳朵的外侧，辅耳标佩戴于生猪耳朵的内侧。
扫码见耳标安装操作视频

## Slide 25: 智能项圈安装
佩戴方法：将织带捋顺平直后，将卡扣扣上即可（注：卡扣为一次性卡扣，扣上以后无法打开。佩戴时一定注意捋顺平直，勿扭曲）
编号登记（配合后台操作）：根据栏位分布情况，在后台将项圈上的编号录入到对应的栏位
扫码见项圈安装操作视频

## Slide 26: 智能耳标故障排查要点
故障现象 | 处理方法
主机灯不亮 | 请检查设备有没有通电，观察“电源”指示灯和“主机”指示灯，如果“电源”灯不亮，“主机”灯也不亮，则设备没有通电，接上电源即可。 如果“电源”指示灯常亮，“主机”指示灯不亮，则可能是电源故障，只有一个主机的用户，请联系售后服务人员将主机和电源寄回进行检查。若有多台主机，可换到其他正常的主机电源上试一下。确定是否是电源问题，若确定是电源问题，请联系售后服务人员更换电源。
主机灯亮 | 若主机灯显示绿色，但后台所有设备都没有更新。请联系售后服务人员确定主机内流量卡是否还有费用。 如果是一部分设备的数据不更新，主机和耳标之间是否存在同一空间内，是否有遮挡，生物个体也算是遮挡物，蓝牙信号穿过生物体过后也会有信号衰减。 耳标是否在采集范围内。因主机和耳标经过遮挡物之后采集范围会变小。在耳标分布区域较大且不动的情况下主机在边缘和中心等多换几个地方测试。 耳标电压是否正常，看后台电压数据是否降到2.5以下，2.5以下电压就不太稳定可能出现有时有数据有时没数据的情况。 经过上述排查后还有不在线的联系售后提供现场环境的图片或视频让售后帮忙分析是否和现场环境有关系。

## Slide 27: 智能项圈故障排查要点
故障现象 | 处理方法
项圈绑带是连接的在后台 显示是断开 | 检查绑带是否连接好； 连接好以后不会在后台马上改变状态需要等下一次项圈和服务器通信以后才会改变状态；（即默认频率下白天1小时后，夜间4小时后）
后台显示定位无效 | 将设备拿到空旷处让设备先使用GPS定位成功一次（定位成功一次以后在室内就可以使用WIFI和基站定位）；

## Slide 28: 感谢聆听 武汉爱农云联科技有限公司