## Slide 1: 使用指南
呆猫，NX

## Slide 2: 第一步：输入网址并点击登录

## Slide 3: 第二步：输入账号密码点击登录

## Slide 4: 第三步：个人中心→子账号管理

## Slide 5: 第四步：添加子账号

## Slide 6: 第五步：填写子账号相关资料，带*为必填项
注意事项
Tips：
可以先在母账号做好权限配置，以便添加子账号时完成上级账号设置。

## Slide 7: 第六步：给子账号“分发机器”

## Slide 8: 第七步：勾选所需分发的用户名，点击“保存”

## Slide 9: 第八步：连接云桌面

## Slide 10
一、颜色标准
加工面色与对应的加工公差
6号色 精加工
186号色 导柱/导套/销钉/实体改模精加工
211号色 螺纹牙孔
181号色 滑块入子/顶针
29号色 冲头/插针/塞打过孔
125号色 铸件开粗
161号色 刀口/冲头
195号色 片体设计（需偏料厚加工）
160号色 片体设计（不偏料厚加工）
54号色 改模精加工
127号色 改模避位
202号色 改模避位
173号色 加工清角

## Slide 11
一、功能说明
适用范围：本功能用于克隆装配树
二、操作步骤
1、在图档中确定
三、使用注意事项及技巧
1，一般用于做装配档的第一步，图档最好放在一个单独的文件夹中，方便装配树生成在这个文件夹。

## Slide 12
一、功能说明
适用范围：本功能用于单个组件重命名
二、操作步骤（右下角可播放操作视频）
1、选择要改名的单个组件。
2、手动更改，确定。

## Slide 13
一、功能说明
适用范围：本功能用于快速查找相同实体，标准件自制件都可以。
二、操作步骤
1、选择实体确定
三、使用注意事项及技巧
1、只能对建模体生效，且只对当前显示的工件生效。

## Slide 14
一、功能说明
适用范围：本功能用于查看实体或者组件的属性
二、操作步骤
1、选择组件或者实体，会自动显示。

## Slide 15
一、功能说明
适用范围：本功能用于读取实体或者组件的属性
二、操作步骤
1、鼠标放在组件或者实体上面，就会自动显示。

## Slide 16
一、功能说明
适用范围：本功能用于将组件排除在BOM之外
二、操作步骤
1、选择对象，确定。

## Slide 17
一、功能说明
适用范围：本功能用于生成冲头补强的线割孔
二、操作步骤（可点击右下角播放按钮播放视频）
1、选择冲头，会自动高亮显示线割面。
再选择线割面，确定。
注意：不能选多个线割面同时应用，要分开应用。

## Slide 18
一、功能说明
适用范围：本功能用于多种力的计算
二、操作步骤（可点击右下角播放按钮播放视频）
1、选择对象，输入红色标示的相关数值即可自动生成

## Slide 19
一、功能说明
适用范围：本功能只对装配树里的组件有效，将组件回归到原来的图层，
装配树会同步更新，常用于改模。注意备料图，整板图，不能用。
二、操作步骤（可点击右下角播放视频按钮播放视频）
1、选择放错图层的组件，确定

## Slide 20
一、功能说明
适用范围：本功能用于对3D组件快速标注
二、操作步骤
1、选择组件，确定

## Slide 21
三、使用注意事项及技巧
1，注意只能在建模状态下操作。
2，如下图，只能对C类工件生效（零件编码第三个数字是3），AB类工件不能生成。